КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»

(5-ый созыв)

«25» октября  2012 г. 	                                                			п. Палана

РЕШЕНИЕ № 44-р/05-12

О принятии нормативного правового акта

«Правила организации содержания и  ремонта

улично-дорожной  сети на территории

городского округа «поселок Палана»

Рассмотрев проект нормативного правового акта «Правила организации содержания и  ремонта улично-дорожной сети на территории городского округа «поселок Палана», в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.03 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «поселок Палана» Совет депутатов городского округа «поселок Палана»

РЕШИЛ:

- Принять нормативный правовой акт «Правила организации содержания и  ремонта улично-дорожной сети на территории городского округа «поселок Палана», согласно приложению.

- Направить нормативный правовой акт «Правила организации содержания и  ремонта улично-дорожной сети на территории городского округа «поселок Палана» Главе городского округа «поселок Палана» для его подписания и обнародования в установленном порядке.

Председатель Совета депутатов

городского округа «поселок Палана»                                                                     М.В. Дордюк

Приложение

к решению Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от «25» октября 2012 г. № -р/05-12

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

Правила

организации содержания и  ремонта улично-дорожной сети на территории городского округа «поселок Палана»

1. Общие положения

1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «посёлок Палана», на основе ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Строительных норм и правил - СНиП 2.07.01-89 (Свода правил 42.13330.2011) Градостроительство. Планировка и Застройка городских и сельских поселений и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», Правил благоустройства территории городского округа «поселок Палана» и другими нормативными актами, регламентирующими содержание, ремонт улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений.

1.2. Настоящие Правила определяют общие условия и порядок содержания и  ремонта улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений, регулируют общественные отношения в данной сфере на территории городского округа «посёлок Палана», исходя из полномочий органов местного самоуправления городского округа «посёлок Палана».

1.3. Правила  разработаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня технического состояния и качества содержания улиц и дорог местного значения, установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации и выполнении содержания и ремонта улично-дорожной сети, элементов их обустройства  и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «посёлок Палана»  находящихся в муниципальной собственности.

1.4. Предприятия и организации, получившие задание на содержание и ремонт улично-дорожной сети, элементов их обустройства  и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «посёлок Палана», в своей практической работе обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

1.5. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет Администрация городского округа «посёлок Палана».

2. Основные понятия

2.1. Улично-дорожная сеть (УДС) - совокупность улиц, проездов и дорог местного значения, включая основную проезжую часть, газоны,  наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов) на территории  городского округа «посёлок Палана», кроме автомобильных дорог, находящихся в собственности Камчатского края,  юридических лиц и иных собственников;

2.2. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети;

2.3. Элементы обустройства улично-дорожной сети - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, объекты, предназначенные для освещения улиц, проездов и дорог местного значения, пешеходные дорожки, стоянки транспортных средств, тротуары, другие элементы, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

2.4. Малые архитектурные формы - архитектурные объекты малых форм (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники и прочее);

2.5. Лотковая часть улиц и дорог - элемент улиц или дороги местного значения, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления;

2.6. Содержание улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «посёлок Палана» - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического и санитарного состояния УДС, обследованию её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

2.7. Ремонт улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «посёлок Палана» - комплекс работ по восстановлению эксплутационно - технических характеристик, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности проезжих и пешеходных частей улиц, проездов и дорог местного значения;

2.8. Эксплуатационная категория улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений - классификация улиц, проездов и дорог местного значения, в зависимости от интенсивности движения транспорта, социальной значимости и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

2.9. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.10. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.11. Уровень содержания улично-дорожной сети, элементов их обустройства и искусственных дорожных сооружений - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов улиц, проездов и дорог местного значения, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2.12. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки дорог местного значения, улиц и проездов.

3. Категории  содержания и ремонта улично-дорожной сети

3.1. Деление улиц, проездов и дорог местного значения, на категории содержания (эксплуатационная категория) осуществляется с учетом особенностей, предъявляемых к их эксплуатации:

3.1.1. эксплуатационные категории улиц, проездов и дорог местного значения:

| Эксплуатационная категория | Интенсивность движения транспорта (авт./сутки) | Характеристика улиц и дорог |
| --- | --- | --- |
| IIIа | менее 1000 | улицы и дороги местного значения с капитальным и облегченным типом покрытия |
| IIIб | менее 1000 | улицы и дороги местного значения с переходным и низшим типом покрытия |

3.2. Уровни содержания улично-дорожной сети городского округа «посёлок Палана»:

3.2.1. минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

3.2.2. допустимый уровень содержания является минимально допустимым для дорог и улиц III категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания.

3.2.3. средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках.

3.2.4. высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором улично-дорожная сеть и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием улиц, проездов и дорог местного значения. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения.

- Основные перечни и виды работ по содержанию и ремонту УДС

4.1. Содержание и ремонт УДС,  элементов её обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений муниципальной собственности осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативов. К основным работам по содержанию относятся:

4.1.1. по улично-дорожной сети:

- планировка откосов, обочин, исправление повреждений с добавлением грунта, посев трав;

- содержание систем водоотведения в рабочем состоянии (прочистка, промывка, профилирование, устранение дефектов, устройство дренажных прорезей, противопаводковые мероприятия, техническое обслуживание очистных сооружении, ливневой канализации;

- восстановление изношенных, разрушенных верхних слоев бетонных покрытий на отдельных участках проезжих частей и тротуаров;

- профилирование грунтовых дорог, в том числе с добавлением инертных материалов; ликвидация колейности, пучинистых участков, устранение повреждений и замена отдельных бордюров, заливка трещин бетонных покрытий;

- очистка проезжих и тротуарных частей, обочин, откосов от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах;

- мойка, поливка проезжих частей и тротуаров, обеспыливание с применением соответствующих материалов;

- скашивание травы на обочинах, откосах;

- вырубка деревьев, кустарников, обрезка веток для обеспечения видимости с уборкой порубочных остатков, уборка сухостоя;

- засев травами полосы отвода,  откосов земляного полотна и резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия;

- восстановление зеленых насаждений, в том числе защитных, поврежденных в процессе выполнения работ по содержанию УДС.

4.1.2. по искусственным и защитным сооружениям:

- очистка от пыли, грязи и других предметов элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений, опор, путепроводов и других искусственных сооружений;

- очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел;

- заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов тротуаров и на тротуарах, покраска металлических элементов перил, ограждений и других объектов;

- предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка снега и льда у отверстий мостов, предупредительные работы по защите улиц, дорог и дорожных сооружений от наводнений, заторов, пожаров, противопаводковые мероприятия;

- исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания к ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров, перил и ограждений, нанесение на конструкции мостового сооружения соответствующей разметки;

- локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций пролетных строений и опор,  нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм;

- устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, подходов, устранение размывов у опор;

- исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправление положения переходных плит;

- замена части бетонного покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мостового полотна, устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, исправление или замена деформационных швов, устранение дефектов или замена отдельных секций тротуаров, перил, ограждений;

- другие работы;

4.1.3. по элементам обустройства улично-дорожной сети:

- очистка и мойка стоек дорожных знаков, замена поврежденных и установка отсутствующих дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков:

- очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, указателей, светоотражающих щитков на дорожном ограждении;

- наклеивание или замена светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики;

- исправление, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартом секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, уборка наносного грунта у ограждений;

- очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;

- окраска элементов обстановки и обустройства улично-дорожной сети и содержание их в чистоте и порядке;

-  эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;

- содержание в чистоте и порядке панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, устранение отдельных повреждений;

- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;

- уборка урн, расположенных в зоне тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка недостающих дорожных знаков;

- установка недостающих барьерных, перильных и других ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств;

- установка недостающих беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художественного оформления;

- установка недостающих контейнеров для сбора мусора, уличных урн, скамеек;

- ремонт недействующих (бесхозяйных) колодцев канализации;

4.1.4. в состав работ по зимнему содержанию входят:

- механизированная очистка улиц, проездов и тротуаров от снежно-ледяных образований, устранение гололеда и скользкости, подметание улиц, проездов и тротуаров в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий;

- механизированная расчистка улиц, проездов и тротуаров от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин, лотковых частей, патрульная очистка;

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части улиц и дорог местного значения с переходным или грунтовым покрытием;

- погрузка и вывоз снега с сопутствующими работами;

- распределение противогололедных материалов, их хранение и приготовление;

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства (в том числе  берм дорожных знаков, ограждений и т.п.);

- очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью,  опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений;

- дежурство спецтехники (грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы) для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью в период объявления ЧС, штормовых предупреждений и обильных снегопадов;

- заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление сигнальных вех, уход за постоянными сооружениями;

- очистка в весенний период дождеприемников, водоперепускных труб, мостовых отверстий от снега, мусора, посторонних предметов;

- другие работы;

4.1.5. к прочим работам по содержанию относятся:

- разработка проектов содержания улично-дорожной сети;

- организация ограничения движения транспорта в установленном порядке в весенне-осеннюю распутицу, в периоды чрезвычайных ситуаций, штормовых предупреждений и обильных осадков;

- установка и уход за временными дорожными знаками;

- обследование и оценка состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений;

- текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений.

4.2. К основным работам по ремонту относятся следующие виды работ:

4.2.1. по земляному полотну и системе водоотвода:

- ремонт размытых и разрушенных участков УДС, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных канав, лотков, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации, водоперепускных труб;

- укрепление и восстановление обочин;

4.2.2. по дорожным одеждам:

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м3 на один километр дороги;

4.2.3. по искусственным и защитным дорожным сооружениям:

- замена на новые отдельных балок пролетных строений (до 25%), ремонт оставшихся балок, ремонт плит и других элементов пролетных строений;

- замена отдельных элементов опор;

- замена отдельных звеньев и оголовков водоперепускных труб, исправление изоляции и стыков водоперепускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами;

- замена, установка недостающих переходных плит, открылков и шкафных стенок устоев;

- устройство временных объездов и искусственных сооружений при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- замена укрепления откосов, устройство берегозащитных и противоэрозионных сооружений;

-  замена системы водоотвода на мостовом сооружении и в узлах сопряжения с насыпью, замена ограждений, перил, восстановление несущей способности тротуаров, гидроизоляции и системы водоотвода;

- полная (частичная) замена окраски с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла пролетных строений и нанесение грунтовки;

- замена одежды мостового полотна одновременно с заменой деформационных швов, замена покрытия ездового полотна, замена покрытия тротуаров;

- восстановление защитных зеленых насаждений, живых изгородей;

4.2.4. по элементам обустройства УДС:

- восстановление дорожных знаков;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

4.2.5. прочие работы по ремонту:

- рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ;

- устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений ремонтируемых участков УДС;

-  проведение диагностики после ремонта УДС;

-  разработка проектной документации.

4.3. Показатели состояния конструктивных элементов УДС приведены в приложении № 1 к настоящим Правилам.

5. Критерии и порядок оценки качества и приемки работ по содержанию и ремонту УДС

5.1. Основным критерием оценки качества работ по содержанию улиц, проездов и дорог местного значения является фактическое санитарно-техническое состояние всех элементов обслуживаемых объектов УДС, которое должно соответствовать требованиям настоящих Правил.

5.2. Уполномоченное структурное подразделение Администрации – отдел Экономики и ЖКХ (далее – уполномоченный орган), ежемесячно осуществляет приемку работ по содержанию УДС, выполненных обслуживающими организациями, с учетом оценки качества их выполнения.

5.3. Оценка качества работ по содержанию УДС проводится уполномоченным органом систематически в ходе совместных объездов с участием ответственного представителя организации, выполняющей работы.

5.4. Уполномоченный орган заблаговременно, не позднее, чем за сутки, предупреждает обслуживающую организацию о намечаемой процедуре проведения оценки качества работ.

5.5. В течение месяца должно быть проведено не менее 2-х процедур оценки качества работ по содержанию УДС.

5.6. По итогам проведения каждой процедуры оценки качества работ составляется акт установленной формы, который подписывается представителем уполномоченного органа и представителем обслуживающей организации.

5.7. В акте фиксируются:

- количество улиц, проездов и дорог местного значения, обслуживаемых подрядной организацией по списку;

- количество улиц, проездов и дорог местного значения, закрытых для движения транспорта в связи с капитальным ремонтом или производством разрытий, с указанием их площадей;

- количество улиц, проездов и дорог местного значения, обследованных в процессе оценки качества работ;

- количество улиц, проездов и дорог местного значения, соответствующих по качеству содержания требованиям настоящих Правил;

- количество улиц, проездов и дорог местного значения, не соответствующих по качеству содержания требованиям настоящих Правил, с указанием их наименований и выявленных недостатков  элементов;

- выявленные нарушения (недостатки)  элементов УДС.

5.8. По истечении месяца уполномоченный орган на основании актов оценки качества работ составляется итоговый документ, в котором учитываются  недостатки, выявленные по результатам проверок, проведенных в данном месяце. Итоговый документ является основанием для расчета стоимости работ, выполненных за месяц обслуживающей организацией, с учетом оценки качества работ.

5.9. Результаты оценки качества работ для каждой, улицы, проезда и дороги местного значения выражаются понижающим коэффициентом:

| Количество актов оценки качества работ, а также актов проверок состояния УДС, в которых объект проверки отмечен как не соответствующий установленным требованиям | К пониж. |
| --- | --- |
| 0 | 1,0 |
| 1 | 0,95 |
| 2 | 0,75 |
| 3 | 0,5 |

5.10. Все спорные вопросы, возникающие в процессе оценки качества работ, должны решаться с привлечением представителей уполномоченного органа  и обслуживающей организации.

6. Механизм контроля для обеспечения качества работ по содержанию УДС

6.1. Планирование и осуществление дорожной деятельности, в т.ч. оценка содержания улично-дорожной сети, выявление нарушений содержания и ремонта улично-дорожной сети и конструктивных элементов на территории городского округа «посёлок Палана» обеспечивается уполномоченным органом, на основании нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт УДС, краткосрочных и долгосрочных целевых программ.

6.2. Уполномоченный орган:

6.2.1. осуществляет постоянный контроль за исполнением обслуживающими организациями работ по содержанию и ремонту УДС;

6.2.2. контролирует своевременное выявление и устранение обслуживающими организациями дефектов по элементам УДС, обеспечение ими мер по предупреждению аварийных ситуаций;

6.2.3. в течение месяца проводит не менее 2-х проверок состояния каждого конструктивного элемента улично-дорожной сети, с составлением соответствующих документов;

6.2.4. выдает обслуживающим  организациям предписания на устранение недостатков в содержании и ремонте УДС;

6.2.5. применяет санкции к обслуживающей  организации, допустившей снижение качества работ.

7. Мониторинг и технический учет УДС

7.1. Мониторинг УДС включает проведение ежегодных сезонных (в весенний и осенний периоды) осмотров и обследований объектов улично-дорожной сети с целью оценки их технического состояния для дальнейшего планирования работ по ремонту. На основании результатов мониторинга, а также данных учета выполненных обслуживающей организацией работ, уполномоченным органом осуществляется формирование и ведение базы данных о состоянии улично-дорожной сети, которая используется для планирования работ по капитальному и текущему ремонту УДС.

7.2. Технический учет УДС включает инвентаризацию элементов и паспортизацию, а также регистрацию изменений параметров улично-дорожной сети, произошедших после первоначального учета.

7.3. Оплата работ по мониторингу и техническому учету УДС производится за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа «п. Палана» на содержание  ремонт улично-дорожной сети на текущий финансовый год.

8. Организация работ по содержанию УДС в зимний период

8.1. Зимняя уборка проезжей части улиц, тротуаров, проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил.

8.2. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 14 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются уполномоченным органом на основании распоряжения Администрации городского округа.

8.3. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

8.4. Запрещается:

- перемещение или выдвижение на проезжую часть улиц, проездов и дорог местного значения, снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, торговых объектов;

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция, котельного шлака и золы в качестве противогололедного реагента  на пешеходных и озелененных зонах;

- вывоз снега на площадки, не согласованные в установленном порядке.

8.5. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части улиц и дорог местного значения с переходным или грунтовым покрытием;

- сгребание  снега;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов.

8.6. К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега в необходимых случаях  (вывоз);

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

8.7. При непрекращающемся обильном снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа снегоуборочной техники на улицах городского округа «посёлок Палана»  с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

8.8. По окончании очередного цикла  необходимо приступить к выполнению работ  расчистке проходов в валах снега в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

8.9. Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- на тротуарах.

8.10. Ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

8.11. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки должны повторяться после каждых 6 см выпавшего снега.

Для улиц и дорог местного значения III категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

8.12. Тротуары  должны быть очищены на всю ширину. Время очистки не должно превышать 6 часов после окончания снегопада.

9. Организация работ по содержанию УДС в летний период

9.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки могут изменяться.

9.2. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и вычищена.

9.3. Тротуары  должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

9.4. Обочины муниципальных дорог и улиц должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

9.5. В полосе отвода  улиц и дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.

9.6. В период летнего содержания зеленых насаждений не допускается складирование материалов на газонах.

9.7. Стрижка придорожной полосы производится  на высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

9.8. Малые архитектурные формы должны находиться в исправном состоянии, промываться и окрашиваться ежегодно в первой декаде мая текущего года.

9.9. Улично-дорожная сеть должна быть оборудована дорожными знаками в соответствии с дислокацией,  согласованной в установленном порядке с  уполномоченным органом в сфере безопасности дорожного движения.

Поверхность знаков должна быть чистой, читаемой и без повреждений.

Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

9.10. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам,  должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

9.11. Информационные указатели, парапеты и другие технические средства организации дорожного движения должны быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

10. Ответственность за нарушение содержания УДС городского округа

10.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского края и нормативными правовыми актами городского округа «поселок Палана».

10.2. При осуществлении дорожной деятельности в случае нарушения гражданами, должностными лицами и юридическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодательства в области строительства и архитектурной деятельности, благоустройства, иного специального законодательства ответственность наступает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и городского округа «посёлок Палана».

10.3. В случае нарушений настоящих Правил уполномоченный орган вправе выносить предложения об устранении выявленных нарушений, готовить и направлять информацию о выявленных нарушениях в соответствующие органы.

10.4. Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах отвода улиц, проездов и дорог местного значения, а также строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов, являющихся сооружениями пересечения (примыкания) улиц, проездов и дорог местного значения производится при наличии согласования с соответствующими службами, осуществляющими дорожную деятельность по содержанию и ремонту УДС.

11. Финансовое обеспечение расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности в отношении улиц и  дорог местного значения

11.1. В целях содержания и ремонта УДС городского округа «посёлок Палана» постановлением Главы городского округа устанавливаются нормативы финансовых затрат на их содержание и ремонт (далее также – норматив финансирования) УДС.

11.2. Норматив финансирования рассчитывается по различным категориям улиц и дорог местного значения, и определяется в виде фиксированной суммы денежных средств на квадратный метр общей площади, с учетом элементов обустройства УДС.

11.3. Глава городского округа вправе устанавливать дополнительные параметры дифференциации (помимо категории улиц и дорог местного значения) и, соответственно, размеры норматива финансирования расходов на содержание и ремонт улиц и  дорог местного значения.

11.4. Нормативы финансирования на содержание и ремонт улиц и дорог местного значения подлежат ежегодной корректировке.

11.5.Финансирование расходов на дорожную деятельность в отношении улиц и дорог местного значения городского округа «посёлок Палана» осуществляется из бюджета городского округа «посёлок Палана» и иных источников финансирования не запрещённых законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. В целях реализации настоящих Правил, Администрация городского округа принимает правовые акты и решения обязательные для участников процесса содержания и ремонта УДС.

12.2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01.01.2013 года.

#### Приложение №1  
к Правилам организации содержания и ремонта УДС на территории городского округа «поселок Палана»

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

- Требования к содержанию конструктивных элементов УДС третьей категории в летний период.

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |
| --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 2% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,4 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в ве- сенний период - до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период - до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период - до 1,5 м2)на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Коллейность на проезжей части дорог и улиц с переходным типом покрытия | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см | Допускается до 1,0 см |
| Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным типом покрытия | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади | Допускается до 3% общей площади |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, съезды, парковки, заездные карманы |
| Наличие на обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Высота травы на обочинах газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глуби ной до 7 см на 1000м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глуби ной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности на обочинах, откосах, а также наличие растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Искусственные сооружения |
| Мосты |
| Наличие отдельных выбоин на покрытии тротуаров | До 1,5% общей площади | До 1% общей площади | До 0,7% общей площади | До 0,5% общей площади |
| Отдельные поверхностные повреждения перильных ограждений, ограждений элементов пролетных строений, подлежащих восстановлению в течение 5 суток | Допустимы | Допустимы | Допустимы | Не допускается |
| Разрушение откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи | До 1,5% общей площади | До 1% общей площади | До 0,5% общей площади | Не допускается |
| Наличие локальных разрушений слоев дорожной одежды вдоль деформационных швов, выкрашивание мастики | До 5% протяженности шва | До 4% протяженности шва | До 3% протяженности шва | До 2% протяженности шва |
| Загрязнение опорных узлов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие просадок в местах сопряжения моста с насыпью | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Загрязнение проезжей части мостов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 3% общей площади |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Текущий ремонт улиц и дорог местного значения |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

2.Требования к содержанию конструктивных элементов улично-дорожной сети третьей категории в зимний период.

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |
| --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 30 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 150 мм | Не более 130 мм | Не более 110 мм | Не более 90 мм |
| Наличие снежного вала: на пересечении всех дорог ближе 5 м от пешеходного перехода, на тротуарах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 6,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до1,5 м2 на 1000 м2 покрытия |
| Искусственные сооружения |
| Мосты |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 120 мм | Не более 100 мм | Не более 80 мм | Не более 60 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах | Не более 130 мм | Не более 100 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |
| Дефекты (не представляющие угрозу безопасности движения транспортных средств и пешеходов) проезжей части, тротуаров, ограждений и перил мостов | Не более 5,0% общей площади | Не более 4,0% общей площади | Не более 3,0% общей площади | Не более 2,0% общей площади |
| Обустройство и обстановка дороги |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, съезды, парковки, заездные карманы |
| Ширина очистки обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 150 мм) | Допускается на 1/2 ширины (не более 130 мм) | Допускается на 1/2 ширины (не более 110 мм) | На всю ширину (не более 90 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

Лист согласования

с разработчиками нормативного правого акта

Проекта нормативного правового акта «Правила организации содержания и  ремонта улично-дорожной сети на территории городского округа «поселок Палана» с учетом внесенных изменений, поправок и дополнений

1. Отметка о согласовании, предложения о внесении изменений

_________________________________________________________________

Заместитель главы Администрации

городского округа «поселок Палана»	____________________ А.М. Аплехатов

«____» ______________ 2012 г.

2.  Отметка о согласовании, предложения о внесении изменений

_________________________________________________________________

Начальник юридического отдела         __________________    Е.В. Абрамов

«____» ____________ 2012г.

3. Отметка о согласовании, предложения о внесении изменений

_________________________________________________________________

Председатель Контрольно-счетной комиссии

городского округа «посёлок Палана»         ______________________    И.О. Щербаков

«____» ____________ 2012г.